NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Cette section du devis directeur contient des notes explicatives désignées « NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR » à titre informatif et destinées à aider le rédacteur du devis à prendre des décisions appropriées. La NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR précède toujours immédiatement le texte auquel elle fait référence. La section sert de ligne directrice uniquement. Il ne faut donc pas hésiter à supprimer ou ajouter des éléments pour répondre aux exigences particulières du projet.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Cette section est conforme aux recommandations du Manuel du praticien du Devis de Construction Canada notamment celles concernant les formats normalisés MasterFormatMC, SectionFormatMC et PageFormatMC. Le texte facultatif est présenté entre crochets [ ]; supprimer le texte facultatif et les crochets dans la version définitive du devis. Supprimer les NOTES EXPLICATIVES ALUMICOR dans la version définitive du devis. Les marques de commerce accompagnées des numéros de modèle, des styles et des types de produits appropriés sont employées dans les NOTES EXPLICATIVES ALUMICOR ainsi que dans le texte de l’article ou du paragraphe intitulé « Matériau acceptable ».

1	GÉNÉRALITÉS

1.01	SOMMAIRE DES TRAVAUX

.1	Cette section présente les spécifications relatives aux portes coulissantes empilables en verre à cadre d’aluminium à rail simple et à leurs accessoires.

1.02	EXIGENCES CONNEXES

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : N’inclure dans ce paragraphe que les sections et les documents qui concernent les travaux visés par la présente section. Si le lecteur de cette section peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un produit ou un composant soit spécifié dans la section, mais qu’il est en fait spécifié ailleurs dans le document, il faut alors inscrire le ou les numéros de section le concernant dans le paragraphe ci-dessous. Ne pas inclure de documents de la Division 00 ni de Sections de la Division 01 étant donné que l’on tient pour acquis que toutes les sections techniques concernent la totalité des documents de la Division 00 et des Sections de la Division 01 jusqu’à un certain point. Faire preuve de prudence en renvoyant à d’autres documents, car de telles références peuvent faire en sorte que ces documents soient considérés comme étant une partie juridique du contrat. Modifier les paragraphes suivants en fonction des conditions particulières du projet.

.1	Section [07 62 00 - Solins et accessoires en tôle : Solins].

.2	Section [07 84 00 – Protection coupe-feu : Isolant coupe-feu].

.3	Section [07 92 00 - Produits d’étanchéité pour joints].

.4	Section [08 80 50 – Fenêtres : Panneaux de vitrage isolant].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans l’article suivant, n’inscrire que les normes de références figurant dans la version définitive du devis du projet.

1.03	NORMES DE RÉFÉRENCES

.1	Aluminum Association Inc. (AA)

.1	DAF 45 [2003], Designation System For Aluminum Finishes.

.2	American Architectural Manufacturers Association (AAMA).

.1	AAMA-906 [2007], Voluntary Specification for Sliding Glass Door Roller Assemblies.

.2	AAMA-910 [2010], Voluntary “Life Cycle” Specifications and Test Methods for

Architectural Grade Windows and Sliding Glass Doors.

.3	AAMA-2603 [2013], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.4	AAMA-2604 [2013], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.5	AAMA-2605 [2013], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.6	AAMA CW-10 [2012], Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site.

.7	AAMA CW-11 [1985], Design Windloads for Buildings and Boundary Layer Wind

Tunnel Testing.

.3	ASTM International (ASTM).

.1	ASTM B209 [2010], Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate.

.2	ASTM B221 [2013], Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes.

.3	ASTM C612 [2014], Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation.

.4	ASTM E283 [2012], Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen.

.5	ASTM E331 [2009], Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference.

.6	ASTM E1105 [2008], Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure Difference.

.7	ASTM D2240 [2010], Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

.4	Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

.1	LEED® Canada-NC Version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Documents de référence pour les nouvelles constructions & les rénovations majeures y compris l’addenda 2007.

.5	Office des normes générales du Canada (ONGC).

.1	CAN/CGSB 12.8-[97], Vitrages isolants.

.2	CAN/CGSB 12.20-[M89], Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment.

.3	CAN/CGSB-19.13-[M87], Mastic d’étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation

chimique.

.6	CSA International (CSA)

.1	CAN/CSA-S157-[2005], Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.

.2	CAN/CSA W59.2-[M1991(R2003)], Construction soudée en aluminium.

.7	Programme de Choix environnemental (PCE)

.1	CCD-045-1995, Produits d’étanchéité et de calfeutrage.

.8	Underwriter’s Laboratories of Canada (ULC)

.1	CAN/ULC-S710.1 [2005], Norme sur l’isolant thermique – Mousse d’étanchéité à l’air de polyuréthane monocomposant appliquée en cordon, partie 1 : Spécifications relatives au matériau.

1.04	EXIGENCES ADMINISTRATIVES

.1	Coordination : Coordonner le calendrier et l’ordonnancement des travaux énoncés dans la présente section avec ceux des autres corps de métiers pour éviter les retards dans la réalisation du projet.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : L’article ci-dessous traite de la soumission de données pertinentes que doit fournir l’entrepreneur.

1.05	DOCUMENTS SUR LES MESURES PRISES ET DOCUMENTATION À SOUMETTRE

.1	Soumettre les documents conformément aux modalités du contrat et à la section 01 33 00 - Documents/échantillons à soumettre.

.2	Documentation sur les produits : Soumettre la documentation sur les produits, y compris la documentation sur les composantes et les accessoires des portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium, en indiquant la conformité aux exigences et aux caractéristiques des matériaux décrites au devis.

.1	Sur le papier à en-tête du fabricant de portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium, soumettre la liste des matériaux, des composantes et des accessoires devant être incorporés aux travaux.

.2	Inscrire les noms des produits, les types et les numéros de série.

.3	Inscrire les coordonnées du fabricant et de son représentant pour les besoins du présent projet.

.3	Dessins d’atelier : Soumettre les dessins portant le sceau d’un ingénieur agréé ou breveté dans [la province] [le territoire] [de] [du] [de l’] [_____], Canada. Les dessins doivent contenir les éléments suivants :

.1	Les dimensions de la porte coulissante en verre à cadre d’aluminium et de ses composantes, les exigences et les tolérances des ouvertures d’encadrement, ainsi que les constructions adjacentes.

.2	Indiquer le matériau qui compose le cadre, l’épaisseur de l’âme, les renforts, les parcloses de vitrage, l’emplacement et les détails des ancrages et des fixations exposées, du renforcement et des finitions.

.3	Indiquer le profil, les matériaux et les dimensions des rails.

.4	Disposition de la quincaillerie et jeux requis.

.5	Indiquer les dimensions et les exigences des aires de rangement des portes.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Inclure le paragraphe suivant si le projet est situé dans une zone d’activité sismique.

.6	Indiquer l’ampleur et l’emplacement des protections parasismiques. Inclure les calculs de conception parasismique.

.4	Échantillons :

.1	Soumettre un échantillon de 300 x 300 mm (12 x 12 po) de coin de cadre avec parcloses de vitrage.

.2	Soumettre en doubles exemplaires des sections échantillons de 300 x 300 mm (12 x 12 po) de panneau de vitrage isolant montrant le vitrage ainsi que les détails des bords et des coins.

.5	Rapports périodiques : Soumettre les rapports périodiques du fabricant dans les trois (3) jours suivant la visite et l’inspection sur le chantier des représentants du fabricant.

.6	Écoconception (LEED).

.1	Documents LEED à soumettre : Conformément à la section [01 35 21 – Exigences LEED]

.7	Compétences de l’installateur :

.1	Soumettre une lettre attestant de l’expérience de l’installateur pour des travaux similaires à ceux énoncés dans la présente section.

1.06	DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

.1	Documents sur l’exploitation et l’entretien : Fournir les documents sur l’entretien des portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium devant être inclus dans le manuel décrit à la section 01 78 00 - Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Si la conformité aux normes LEED ne fait pas partie du projet, supprimer le paragraphe suivant.

.2	Documents sur l’écoconception (LEED) à remettre à l’achèvement des travaux.

.1	Fournir les calculs des taux de recyclage, les taux de récupération et les taux d’enfouissement à la fin du projet pour les travaux visés par la présente section illustrant le pourcentage de déchets de construction recyclés.

.2	Soumettre les reçus de matériaux fournis par les installations de recyclage comme pièces justificatives.

.3	Registres : Conformément à la section 01 78 00 - Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

.1	Dresser la liste des matériaux employés dans les travaux de porte coulissante en verre à cadre d’aluminium.

.2	Garantie : Soumettre les documents de garantie spécifiés.

1.07	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1	Certificat de conformité aux normes de développement durable (LEED).

.1	Documents LEED Canada-NC Version 1.0 à soumettre : conformément à la 
section 01 35 21 – Exigences LEED.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Penser à utiliser le paragraphe suivant si les portes coulissantes doivent être intégrées à un système de mur-rideau et que le projet comporte des portes plusieurs portes coulissantes en verre. Coordonner la présente section avec la section portant sur les murs-rideaux ailleurs dans le manuel du projet.

.2	Maquette : Inclure une porte coulissante en verre à cadre d’aluminium dans la maquette spécifiée dans la section [______].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Même s’il ne fait pas partie de l’assurance de la qualité, l’article suivant peut servir à améliorer la qualité des matériaux en s’assurant qu’ils sont livrés et manutentionnés correctement sur le chantier.

1.08	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1	Exigences en matière de livraison et d’acceptation :

.1	Livrer les matériaux conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

.2	Livrer les matériaux et les composantes des portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium dans l’emballage d’origine du fabricant avec les étiquettes d’identification intactes et dans les dimensions convenant au projet.

.2	Manutention des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.3	Exigences en matière d’entreposage et de manutention : Entreposer les matériaux dégagés du sol et protégés des intempéries et à des températures conformes aux recommandations du fabricant.

.1	Entreposage des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.4	Gestion des déchets d’emballage :

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de section distincte sur la gestion des déchets, supprimer le paragraphe suivant.

.1	Trier et recycler les déchets d’emballage conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction.

.2	Retirer les déchets d’emballages du chantier et les déposer aux installations de recyclage appropriées.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de plan de gestion des déchets, supprimer l’option concernant un plan de gestion des déchets.

.3	Recueillir, trier et jeter le papier et le plastique dans les bennes de recyclage appropriées placées sur le chantier [conformément au plan de gestions des déchets].

1.09	GARANTIE

.1	Garantie du projet : Se reporter au contrat pour connaître les modalités concernant la garantie du projet.

.2	Garantie du fabricant : Soumettre à l’approbation du propriétaire le document de garantie standard du fabricant exécuté par les représentants officiels de la compagnie. La garantie du fabricant s’ajoute aux autres droits que peut avoir le propriétaire en vertu des modalités du contrat et ne vise pas à les limiter.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Coordonner l’article ci-dessous avec les exigences de la garantie du fabricant.

.3	Durée de la garantie : [1] [2] an[s] à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.

2	PRODUITS

2.01	FABRICANT

.1	Fabricant : Alumicor Limitée, 290 Humberline Drive, Toronto, Ontario, Canada M9W 5S2,
 téléphone : 416-745-4222 ou 877  ALUMICOR, courriel : info@Alumicor.com, site Web : www.Alumicor.com.

2.02	DESCRIPTION

.1	Système de porte coulissante empilable en verre à cadre d’aluminium avec guides de haut de porte et roulettes de bas de porte dans un rail simple en aluminium extrudé convenant à un rangement dans une aire de rangement et comprenant le dispositif de verrouillage.

.1	Nombre de panneaux : [7] [8] [9] [10] y compris 1 panneau de porte de sortie de secours muni de charnières à pivot centré.

.2	Largeur des panneaux de porte : [2 133,6] mm ([7 pi]) au maximum.

.3	Configuration : À rangement parallèle [décalé] [uniforme] avec aire de rangement à [gauche] [droite] selon les indications.

2.03	CRITÈRES DE CONCEPTION

.1	Concevoir les portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium conformément à la norme [AAMA CW-DG-1].

.2	Concevoir les composantes en aluminium conformément à la norme [CAN/CSA S157].

.3	Concevoir et dimensionner les composantes de porte coulissante en verre à cadre d’aluminium de façon à ce qu’elles résistent aux charges permanentes et aux surcharges créées par la pression et l’aspiration du vent, se comportant de façon normale par rapport au plan de la porte à la pression nominale de [0,95 kPa (20 livres par pied carré)] conformément à la norme [AAMA CW 11] [ASTM E330].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : L’infiltration d’air énoncée dans les normes AAMA 501 et ASTM E283 est mesurée en m3/s/m2 au lieu de la notation privilégiée de l/s/m2. Pour plus de renseignements sur l’infiltration d’air, consulter le bulletin TEK.AID 07195 – Air Barriers de la CSC. Au Canada, l’unité du système international (SI) est le litre (L). C’est cette unité qui est employée dans le présent devis. Un mètre cube contient 1 000 litres.

.4	Infiltration d’air : [0,3] L/s/m2 ([0,63] pi3/min) maximum de surface murale conformément à la norme [AAMA 501] [ASTM E283] à une pression différentielle de [300] Pa (0,044 psi) sur tout le panneau.

.5	Infiltration d’eau : Aucune conformément à la norme [AAMA 501] [ASTM E331] [ASTM E1105] à la pression différentielle de [720] Pa (0,104 psi) sur tout le panneau.

.6	S’assurer qu’il ne se produise aucune harmonique due aux vibrations, aucun sifflement du vent, aucun bruit causé par le mouvement thermique, le mouvement thermique transmis aux autres éléments du bâtiment, le desserrage, l’affaiblissement ou la rupture des fixations ou des composantes du système.

2.04	Porte coulissante en verre

.1	Rail de porte :

.1	Rail supérieur et inférieur : Profilé de rail simple d’aluminium extrudé [en surface] [encastré] : Conforme à la norme ASTM B221, en alliage 6063 ayant un état de dureté [T5] [T6].

.2	Rail latéral : Rail simple d’aluminium extrudé [en surface] [encastré] renforcé pour accueillir la quincaillerie de verrouillage : Conforme à la norme ASTM B221, en alliage 6063 ayant un état de dureté [T5] [T6].

.2	Cadres : En aluminium extrudé avec joints usinés et fabriqués de manière à offrir un ajustement précis.

.3	Vitrage : verre trempé clair d’une épaisseur de [6] mm ([0,25] po).

.4	Roulettes et guides :

.1	Roulettes : En acier inoxydable sur roulement à billes, montées sur rail ou sur montant selon les exigences.

.2	Guides : En bronze ou en acier inoxydable, montés sur rail ou sur montant selon les exigences.

.3	Matériau acceptable : Standard d’Alumicor.

.5	Matériau acceptable : Série AlumiGlide d’Alumicor Limitée

2.05	Quincaillerie de porte

.1	Verrous de portes coulissantes :

.1	Serrure à crochet munie de deux barillets.

.1	Matériau acceptable : Adams-Rite, MS-1850.

.2	Barillet extérieur avec barillet manuel.

.2	Quincaillerie de sortie de secours : Serrure à pêne dormant avec barillet manuel.

.1	Matériau acceptable : Adams-Rite, MS-1850.

.3	Pivots de porte de secours : Charnières à pivot centré aux parties supérieures et inférieurs.

.4	Gâche : Gâche armée.

.1	Matériau acceptable : Adams-Rite, MS-1850.

.5	Poignées : Poignées à tirer affleurantes.

2.06	FABRICATION

.1	Réaliser le soudage de l’aluminium conformément à la norme CAN/CSA W59.2.

.2	Fabriquer les montants, les traverses et les rails des portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium à partir de sections de profilés aux dimensions et aux profils indiqués.

.1	S’assurer que les montants et les traverses des panneaux et des portes de sortie de secours sont constituées de profilés tubulaires conçus pour un assemblage par attaches de cisaillement associé à des soudures à tampon et soudures d’angle à forte pénétration faites par soudage à l’arc avec électrode métallique en atmosphère de gaz (SIGMA) à tous les raccords des montants et des traverses.

.3	Construire les panneaux d’équerre, de niveau et sans déformation, ondulation, gauchissement, pli de flambage ou autre défaut pouvant nuire au rendement ou à l’apparence.

.4	Ajuster et fixer précisément les joints et les coins.

.1	S’assurer que les joints sont affleurants et ajustés avec précision.

.5	Préparer rails supérieur, inférieur et latéral des  portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium.

.6	N’employer que des fixations dissimulées.

.1	Dans les cas où il n’est pas possible de dissimuler les fixations, on peut employer des vis à tête fraisée au fini harmonisé avec le matériau adjacent sur approbation écrire du consultant.

.7	Installer la quincaillerie.

2.07	FINITION

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Choisir un des quatre paragraphes suivants pour spécifier le fini des surfaces exposées en aluminium.

.1	Surfaces exposées en aluminium : Fini conforme à la norme [AAMA 2604, 2 couches d’émail à traitement thermique constituées d’une couche d’apprêt et d’une couche de finition] [AAMA 2605, 3 couches d’émail à traitement thermique constituées d’une couche d’apprêt, d’une couche de finition et d’un vernis lustré] contenant au minimum [70] % de résine fluoropolymère et de polyfluorure de vinylidène (PVDF)], sur une épaisseur minimale totale de [0,025 mm (1 mil)] [0,03 mm (1,2 mil)] et de couleur [______].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Le système Duranar XL est un fini plus épais et plus résistant que le Duranar. Certaines couleurs, comme les couleurs métallisées, ne sont offertes qu’en Duranar XL.

.1	Matériau acceptable : Système [Duranar] [Duranar XL] de PPG Industries Inc.

.2	Surfaces exposées en aluminium : Fini conforme à la norme [AAMA 2603, 1 couche de fini organique pigmenté à traitement thermique] [AAMA 2604, 2 couches d’émail à traitement thermique constituées d’une couche d’apprêt et d’une couche de finition contenant au minimum [70] % de résine fluoropolymère et de polyfluorure de vinylidène (PVDF)], sur une épaisseur minimale totale de [0,019 mm (0,75 mil)] [0,025 mm (1 mil)] de couleur [bronze].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Le système Duranar est un fini plus épais et plus résistant que le Duracron. Le système Duracron ne doit pas être utilisé pour la finition extérieure. Certaines couleurs, comme les couleurs métallisées, ne sont offertes qu’en Duranar XL.

Matériau acceptable : Système [Duracron] [Duranar] de PPG Industries Inc.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les produits Alumicor de Classe 1 sont offerts dans les finis clairs, champagne, bronze pâle, bronze standard et noir. Les produits de Class II ne sont offerts que dans le fini anodisé clair.

.3	Surfaces exposées en aluminium : Fini conforme à la norme AA DAF-45-M10C21[A41][A44], de catégorie architecturale Classe I, anodisé, d’une épaisseur minimale de [18 µm (0,0007 po)] de couleur [clair].

.1	Matériau acceptable : Fini anodique de Classe I d’Alumicor Limitée.

.4	Surfaces exposées en aluminium : Fini conforme à la norme AA DAF-45-M10C21A31, de catégorie architecturale [Classe II], anodisé [clair] d’une épaisseur minimale de 10 µm (0,0004 po)].

.1	Matériau acceptable : Fini anodique de Classe I d’Alumicor Limitée.

2.08	ACCESSOIRES

.1	Fixations, vis et boulons : Inviolables, en acier inoxydable plaqué au cadmium, de série [300] [ou] [400] pour respecter les exigences des portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium et selon les recommandations du fabricant.

.2	Ancrages : En nombre suffisant pour fixer le système de façon permanente conformément aux recommandations écrites du fabricant.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : L’application du calfeutrage libère des composés organiques volatils (COV) dans l’atmosphère. Les COV sont la cause de nombreux problèmes environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l’air intérieure, la formation d’ozone troposphérique et le smog photochimique. La spécification de calfeutrage et de scellant qui présente une faible teneur en COV et une toxicité réduite contribue à la protection de l’environnement et à réduire les effets potentiellement néfastes pour la santé. La spécification de produits certifiés conformes aux spécifications du programme de Choix environnemental CCD-45 permet de réduire l’impact sur l’environnement. L’utilisation de produits à faible teneur en COV contribue davantage à l’obtention de crédits LEED.

.3	Joints d’étanchéité : Joints en EPDM conformes à la norme [CCD-45].

.4	Parcloses pour vitrage : À enclenchement pour permettre le vitrage à sec.

.5	Blocs d’appui : En [néoprène] [EPDM] [silicone], conformes aux normes [CCD-45] et [ASTM D2240], de dureté Shore A [80 - 90] au duromètre.

.6	Intercalaires : Conformes aux normes [CCD-45] et [ASTM D2240], en [néoprène] [EPDM] [silicone], de dureté Shore A [50 - 60] au duromètre.

.7	Scellant : Silicone de classe 40, à un composant, appliquée à froid, sans affaissement, conforme à la norme [CAN/CGSB-19.13].

.1	Matériau acceptable : Dow Corning 795.

.8	Support anti-adhérent : Fond de joint en mousse à alvéoles ouverts adapté aux exigences du projet.

.9	Solins : Solins en aluminium d’une épaisseur de [3] mm (0,125 po) présentant les profils indiqués [et conforme à la section 07 62 00 - Solins et accessoires en tôle].

.10	Isolant en mousse liquide : Mousse de polyuréthane liquide à un composant, à durcissement à l’humidité, à faible taux d’expansion, vaporisable sur place, conforme à la norme ULC-S710.1 et aux recommandations écrites du fabricant.

2.09	SUBSTITUTIONS DE PRODUITS

.1	Substitutions : [conformément à la section 01 23 13 - Procédures de substitution de produits] [aucune substitution n’est autorisée].

2.	S’assurer que les composantes proviennent d’un seul fabricant.

3	EXÉCUTION

3.01	INSTALLATEURS

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les installateurs Alumicor agréés emploient uniquement les composantes fabriquées ou approuvées par Alumicor. D’autres installateurs sont susceptibles de substituer certaines composantes par des composantes d’autres fabricants.

.1	Utiliser exclusivement des [installateurs Alumicor agréés pour exécuter les] [installateurs ayant deux (2) années d’expérience au minimum dans l’exécution de travaux semblables aux] travaux décrits dans la présente section.

3.02	EXAMEN

.1	Vérification de l’état : Vérifier si l’état du substrat installé antérieurement en vertu d’autres sections ou contrats est acceptable pour l’installation de portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium conformément aux instructions écrites du fabricant.

.1	Faire une inspection visuelle du substrat en présence du consultant.

.2	Aviser le consultant de tout état inacceptable du substrat dès constatation de l’état.

.3	Installer le mur-rideau uniquement après que l’état inacceptable a été corrigé et après avoir reçu l’approbation écrite du consultant de poursuivre les travaux.

3.03	INSTALLATION

.1	Installer les portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium conformément aux recommandations écrites du fabricant.

.2	Fixer les rails de porte à la structure de façon à ce qu’ils soient d’équerre et de niveau, sans voilement et qu’ils laissent suffisamment de jeu pour tenir compte des tolérances de construction et autres irrégularités.

.1	Maintenir les tolérances dimensionnelles et aligner chaque panneau à l’élément adjacent.

.2	Fixer les rails de façon permanente à la structure de l’édifice au moyen de fixations et de cales d’épaisseur.

.3	Installer un isolant thermique là où les rails pénètrent dans le bâtiment ou rompent l’isolation du bâtiment.

.4	Poser les solins des seuils.

.5	Installer un joint périmétrique autour de l’extérieur du rail [conformément à la méthode requise pour respecter les critères de rendement, du matériau support et d’installation conformément à la section [07 92 00 - Produits d’étanchéité pour joints].

3.04	Contrôle de la qualité sur chantier

.1	Inspection sur chantier : Coordonner l’inspection sur chantier conformément à la
 section [01 45 00 - Contrôle de la qualité].

.1	Espace du scellant entre le rail de porte coulissante en verre à cadre d’aluminium et la construction adjacente : [13 mm (0,5 po)] au maximum.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Spécifier les exigences si les fabricants doivent assurer le contrôle de la qualité sur le chantier en envoyant des personnes sur place chargées de fournir des instructions ou de la supervision concernant l’installation, les applications, l’érection ou la construction du produit. Les rapports périodiques du fabricant sont inclus dans la Partie 1, Documents sur les mesures prises et documentation à soumettre.

.2	Services assurés pas le fabricant :

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Utiliser les paragraphes suivants seulement lorsque les services de soutien et d’assistance technique sont nécessaires pour aider à évaluer si le produit convient à l’application souhaitée et pour déterminer la qualité des composantes préfabriquées et/ou installées. Établir la nature, le nombre et la durée des services techniques que doit fournir le fabricant, et les spécifier ci-dessous. Consulter le fabricant pour connaître quels services sont nécessaires. Supprimer ce paragraphe si aucun service en chantier n’est nécessaire.

.1	Coordonner les services du fabricant avec la Section [01 45 00 - Contrôle de la qualité].

.2	Soumettre au consultant une entente écrite du fabricant pour fournir les services du fabricant.

.3	Établir le calendrier de l’examen des méthodes de travail aux étapes indiquées :

- Applications du produit : [1] examen[s] hors site.

- Fabrication et manutention : [1] examen[s] dans les installations de fabrication des installateurs autorisés.

- Installation : [3] examens sur place [au début des travaux] [à la moitié des travaux] [au parachèvement des travaux].

.4	Fournir les rapports écrits du fabricant au consultant. Ces rapports doivent donner la description des éléments suivants :

.1	L’étendue des travaux demandés;

.2	La date, l’heure et l’emplacement;

.3	Les procédures exécutées.

.4	Les non-conformités ou les incohérences observées ou décelées par rapport aux instructions recommandées par le fabricant;

.5	Les limites ou les dénis de responsabilités concernant les procédures exécutées;

.6	Obtenir les rapports dans les sept jours suivant l’examen et les soumettre immédiatement au consultant.

3.05	NETTOYAGE

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de section distincte sur le nettoyage dans la Division 01, supprimer la référence à la section 01 74 00 – Nettoyage.

.1	Nettoyage durant les travaux : Effectuer le nettoyage durant les travaux [conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage et gestion des déchets].

.1	Laisser le chantier propre à la fin de chaque jour.

.2	Nettoyage final : Au parachèvement des travaux, retirer tous les matériaux de surplus, les détritus, les outils et l’équipement [conformément à la Section 01 74 00 - Nettoyage et gestion des déchets].

.3	Gestion des déchets :

.1	Coordonner le recyclage des déchets avec la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction.

.2	Recueillir les déchets recyclables et jeter ou recycler les déchets de construction créés durant la construction ou le nettoyage final lié aux travaux visés par la présente section.

.3	Retirer les contenants et les bennes de recyclage du chantier et déposer leur contenu aux installations appropriées.

3.06	PROTECTION

.1	Protéger les produits installés et les composantes des dommages susceptibles de survenir durant la construction.

.2	Réparer les dommages causés aux matériaux adjacents par l’installation des portes coulissantes en verre à cadres d’aluminium

FIN DE LA SECTION 08 32 13 - Portes coulissantes en verre à cadre d’aluminium (AlumiGlide)