NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Cette section du devis directeur contient des notes explicatives désignées « NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR » à titre informatif et destinées à aider le rédacteur du devis à prendre des décisions appropriées. La NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR précède toujours immédiatement le texte auquel elle fait référence. La section sert de ligne directrice uniquement. Il ne faut donc pas hésiter à supprimer ou ajouter des éléments pour répondre aux exigences particulières du projet.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Cette section est conforme aux recommandations du Manuel du praticien du Devis de Construction Canada notamment celles concernant les formats normalisés MasterFormatMC, SectionFormatMC et PageFormatMC. Le texte facultatif est présenté entre crochets [ ]; supprimer le texte facultatif et les crochets dans la version définitive du devis. Supprimer les NOTES EXPLICATIVES ALUMICOR dans la version définitive du devis. Les marques de commerce accompagnées des numéros de modèle, des styles et des types de produits appropriés sont employées dans les NOTES EXPLICATIVES ALUMICOR ainsi que dans le texte de l’article ou du paragraphe intitulé « Matériau acceptable ». Cette section est rédigée à l’intention de l’industrie canadienne et utilise les unités de mesure métriques du système international suivies des unités de mesure impériales entre parenthèses.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Cette section est basée sur les fenêtres ouvrantes à volet dissimulé Phantom Vent 5000.

1	GÉNÉRALITÉS

1.01	SOMMAIRE DES TRAVAUX

.1	Cette section présente les spécifications relatives aux fenêtres à charnières, ouvrantes, à bascule, à cadre d'aluminium, à volet dissimulé ainsi que leur quincaillerie et leurs accessoires.

1.02	EXIGENCES CONNEXES

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : N’inclure dans ce paragraphe que les sections et les documents qui concernent les travaux visés par la présente section. Si le lecteur de cette section peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un produit ou un composant soit spécifié dans la section, mais qu’il est en fait spécifié ailleurs dans le document, il faut alors inscrire le ou les numéros de section le concernant dans le paragraphe ci-dessous. Ne pas inclure de documents de la Division 00 ni de Sections de la Division 01 étant donné que l’on tient pour acquis que toutes les sections techniques concernent la totalité des documents de la Division 00 et des Sections de la Division 01 jusqu’à un certain point. Faire preuve de prudence en renvoyant à d’autres documents, car de telles références peuvent faire en sorte que ces documents soient considérés comme étant une partie juridique du contrat. Modifier les paragraphes suivants en fonction des conditions particulières du projet.

.1	Section [07 92 00 - Produits d’étanchéité pour joints].

.2	Section [08 44 13 – Murs-rideaux vitrés à ossature d’aluminium]

.3	Section [08 51 13 - Fenêtres en aluminium (fixes)].

.4	Section [08 80 00 – Fenêtres : Panneaux de vitrage isolant].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans l’article suivant, n’inscrire que les normes de références figurant dans la version définitive du devis du projet.

1.03	NORMES DE RÉFÉRENCES

.1	Aluminum Association Inc. (AA)

.1	DAF 45 [2003], Designation System For Aluminum Finishes.

.2	American Architectural Manufacturers Association (AAMA).

.1	AAMA-2603-[2002], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.2	AAMA-2604-[2005], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.3	AAMA-2605-[2005], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.4	AAMA CW-10-[2004], Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site.

.3	ASTM International (ASTM).

.1	ASTM B209 - [07], Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate.

.2	ASTM B221 - [08], Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes.

.3	ASTM D2240 – [05], Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness.

.4	Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

.1	LEED® Canada-NC Version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Documents de référence pour les nouvelles constructions & les rénovations majeures y compris l’addenda 2007.

.5	Office des normes générales du Canada (ONGC).

.1	CAN/CGSB 12.8-[97], Vitrages isolants.

.2	CAN/CGSB 12.20-[M89], Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment.

.3	CAN/CGSB-19.13-[M87], Mastic d’étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation chimique

chimique.

.6	CSA International (CSA)

.1	CAN/CSA-A440 - [00], Fenêtres.

.2	CAN/CSA-S157-[2005], Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.

.3	CAN/CSA W59.2-[M1991(R2003)], Construction soudée en aluminium.

.4	CAN/CSA-Z91 - [M90(R2000)], Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres.

.7	Programme de Choix environnemental (PCE)

.1	CCD-045-1995, Produits d’étanchéité et de calfeutrage.

.8	Underwriter’s Laboratories of Canada (ULC)

.1	CAN/ULC-S710.1 [2005], Norme sur l’isolant thermique – Mousse d’étanchéité à l’air de polyuréthane monocomposant appliquée en cordon, partie 1 : Spécifications relatives au matériau.

1.04	EXIGENCES ADMINISTRATIVES

.1	Coordination : Coordonner le calendrier et l’ordonnancement des travaux énoncés dans la présente section avec ceux des autres corps de métiers pour éviter les retards dans la réalisation du projet.

.2	Réunion préalable aux travaux d’installation : Après l’octroi du contrat, convenir d’une réunion préalable aux travaux d’installation qui doit se tenir une semaine avant le début des travaux énoncés dans la présente section afin de vérifier les exigences du projet, l’état du support et la coordination avec les autres corps d’état du second œuvre, de même que pour passer en revue les instructions d’installation écrites du fabricant.

.1	Se conformer à la section 01 31 19 – Réunions de projet, et coordonner ces réunions avec les autres réunions préalables aux travaux d’installation de même nature.

.2	Aviser les participants deux (2) semaines avant la tenue de la réunion, et veiller à ce que ces participants soient constitués au moins des personnes suivantes :

.1	La propriétaire;

.2	Le consultant;

.3	Le sous-traitant chargé de l’installation du système de fenêstration;

.4	Le représentant technique du fabricant.

.3	S’assurer que l’examen des méthodes et des procédures concernant l’installation de fenêtres en aluminium, y compris la coordination des travaux connexes, soit porté à l’ordre du jour de la réunion.

.4	Dresser le compte-rendu de la réunion en prenant soin de consigner les mesures correctives et autres mesures nécessaires pour garantir la réussite des travaux. Distribuer ce compte-rendu à tous les participants dans la semaine qui suit la réunion.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : L’article ci-dessous traite de la soumission de données pertinentes que doit fournir l’entrepreneur.

1.05	DOCUMENTS SUR LES MESURES PRISES ET DOCUMENTATION À SOUMETTRE

.1	Soumettre les documents conformément aux modalités du contrat et à la section 01 33 00 - Documents/échantillons à soumettre.

.2	Documentation sur les produits : Soumettre la documentation sur les produits, y compris la documentation sur les fenêtres en aluminium, le vitrage, les composantes et les accessoires, en indiquant la conformité aux exigences et aux caractéristiques des matériaux décrites au devis.

.1	Sur le papier à en-tête du fabricant des fenêtres, soumettre la liste des matériaux, des composantes et des accessoires devant être incorporés aux travaux.

.2	Inscrire les noms des produits, les types et les numéros de série.

.3	Inscrire les coordonnées du fabricant et de son représentant pour les besoins du présent projet.

.3	Dessins d’atelier : Soumettre les dessins portant le sceau d’un ingénieur agréé ou breveté dans [la province] [le territoire] [de] [du] [de l’] [_____], Canada.

.1	Indiquer les matériaux et les détails de tête (linteau), de jambage et de seuil, les profils des composantes, les garnitures intérieures et extérieures, la jonction entre les unités combinées, les élévations des unités, les détails d’ancrage, la description des composantes associées ainsi que les finis des surfaces exposées, les attaches et le calfeutrage.

.2	Indiquer l’emplacement de la quincaillerie.

.3	Indiquer l’emplacement des plaques signalétiques du fabricant.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Inclure le paragraphe suivant si le projet est situé dans une zone d’activité sismique.

.3	Indiquer l’ampleur et l’emplacement des protections parasismiques. Inclure les calculs de conception parasismique.

.4	Échantillons :

.1	Soumettre en doubles exemplaires des sections échantillons de 300 x 300 mm (12 x 12 po) montrant la surface, la finition, la couleur et la texture de l’aluminium préfinie, y compris les détails du coin du cadre et la quincaillerie.

.2	Soumettre en doubles exemplaires des sections échantillons de 300 x 300 mm (12 x 12 po) de panneau de vitrage isolant montrant le vitrage ainsi que les détails des bords et des coins.

.5	Rendement thermique : Soumettre l’attestation que les panneaux de vitrage isolant sont conformes aux indices Rsi (R) spécifiés.

.6	Rapports d’essais :

.1	 Soumettre les rapports d’essais montrant la conformité aux caractéristiques de rendement et les propriétés physiques spécifiées, notamment en ce qui concerne l’infiltration d’air et d’eau.

.7	Rapports périodiques : Soumettre les rapports périodiques du fabricant dans les trois (3) jours suivant la visite et l’inspection sur le chantier des représentants du fabricant.

.8	Écoconception (LEED).

.1	Documents LEED à soumettre : Conformément à la section [01 35 21 – Exigences LEED]

.9	Compétences de l’installateur :

.1	Soumettre une lettre attestant de l’expérience de l’installateur pour des travaux similaires à ceux énoncés dans la présente section.

1.06	DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

.1	Documents sur l’exploitation et l’entretien : Fournir les documents sur l’entretien des fenêtres devant être inclus dans le manuel décrit à la section 01 78 00 - Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Si la conformité aux normes LEED ne fait pas partie du projet, supprimer le paragraphe suivant.

.2	Documents sur l’écoconception (LEED) à remettre à l’achèvement des travaux.

.1	Fournir les calculs des taux de recyclage, les taux de récupération et les taux d’enfouissement à la fin du projet pour les travaux visés par la présente section illustrant le pourcentage de déchets de construction recyclés.

.2	Soumettre les reçus de matériaux fournis par les installations de recyclage comme pièces justificatives.

.3	Registres : Conformément à la section 01 78 00 - Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

.1	Dresser la liste des matériaux employés dans les travaux de fenêtrage

.2	Garantie : Soumettre les documents de garantie spécifiés.

1.07	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1	Certificat de conformité aux normes de développement durable (LEED).

.1	Documents LEED Canada-NC Version 1.0 à soumettre : conformément à la section 01 35 21 – Exigences LEED.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Utiliser le paragraphe suivant seulement si les fenêtres sont intégrées à un système de mur-rideau et si une maquette comprenant les fenêtres est exigée.

.2	Maquette : Coordonner la maquette avec la section [08 44 13 – Murs-rideaux vitrés à ossature d’aluminium].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Même s’il ne fait pas partie de l’assurance de la qualité, l’article suivant peut servir à améliorer la qualité des matériaux en s’assurant qu’ils sont livrés et manutentionnés correctement sur le chantier.

1.08	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1	Exigences en matière de livraison et d’acceptation  :

.1	Livrer les matériaux conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

.2	Livrer les fenêtres en aluminium dans les dimensions convenant au projet dans l’emballage d’origine du fabricant avec les étiquettes d’identification intactes.

.3	Entretoiser les cadres pour maintenir la perpendicularité et la rigidité durant le transport.

.2	Manutention des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.3	Exigences en matière d’entreposage et de manutention : Entreposer les matériaux dégagés du sol et protégés des intempéries et à des températures conformes aux recommandations du fabricant.

.1	Entreposage des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.4	Gestion des déchets d’emballage :

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de section distincte sur la gestion des déchets, supprimer le paragraphe suivant.

.1	Trier et recycler les déchets d’emballage conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction.

.2	Retirer les déchets d’emballages du chantier et les déposer aux installations de recyclage appropriées.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de plan de gestion des déchets, supprimer l’option concernant un plan de gestion des déchets.

.3	Recueillir, trier et jeter le papier et le plastique dans les bennes de recyclage appropriées placées sur le chantier [conformément au plan de gestions des déchets].

1.09	GARANTIE

.1	Garantie du projet : Se reporter au contrat pour connaître les modalités concernant la garantie du projet.

.2	Garantie du fabricant : Soumettre à l’approbation du propriétaire le document de garantie standard du fabricant exécuté par les représentants officiels de la compagnie. La garantie du fabricant s’ajoute aux autres droits que peut avoir le propriétaire en vertu des modalités du contrat et ne vise pas à les limiter.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Coordonner l’article ci-dessous avec les exigences de la garantie du fabricant.

.3	Durée de la garantie : [1] [2] an[s] à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.

.1	Panneaux de vitrage isolant : [5] [10] ans à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.

2	PRODUITS

2.01	FABRICANT

.1	Fabricant : Alumicor Limitée, 290 Humberline Drive, Toronto, Ontario, Canada M9W 5S2, téléphone : 416-745-4222 ou 877  ALUMICOR, courriel : info@Alumicor.com, site Web : www.Alumicor.com.

2.02	DESCRIPTION

.1	Fenêtres à cadre d'aluminium, à volet dissimulé, ouvrantes [à bascule] [à volet] dotées de panneaux à double vitrage isolant avec fixations inviolables dissimulées.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les fenêtres ouvrantes Phantom Vent 5000 et Phantom Vent 4000 sont des éléments qui s’insèrent dans un système de fenêtre fixe ou dans un système de mur-rideau. Coordonner la présente section avec les sections appropriées portant sur les fenêtres fixes ou les murs-rideaux. S’assurer que les exigences de profondeur minimale du cadre fixe sont respectées

2.03	CRITÈRES DE CONCEPTION

.1	Concevoir les composantes en aluminium conformément à la norme CAN/CSA S157.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Pour obtenir de l’aide afin d’établir les différentes classifications des fenêtres à prendre en considération au moment de rédiger un devis conformément à la norme « CAN/CSA-A440-00, Fenêtres », consultez le guide de la CSA intitulé « Publication spéciale A440.1-00 Guide de l’utilisateur de la norme CAN/CSA-A440-00, Fenêtres ».

.2	Classification des fenêtres : conformément à la norme nord-américaine sur les fenêtres 11 (NAFS 11).

.1	PG AW 85 (auvent).

.2	PG AW 90 (battant ouvrant vers l’extérieur).

.3	Résistance à la condensation : Indice de température, I58.

.4	Entrée par effraction : F40.

2.04	MATÉRIAUX DES FENÊTRES

.1	Cadre principal : aluminium extrudé : conforme à la norme ASTM B221, en alliage 6063 ayant un état de dureté [T5] [T6], de qualité permettant de recevoir un fini anodisé et d’une épaisseur minimale de 1,6 mm (0,062 po).

.1	Profondeur du cadre principal : [108] mm ([4,25] po).

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Conserver le paragraphe suivant si les panneaux de vitrage isolant sont spécifiés dans une autre section. Supprimer le paragraphe s’ils sont spécifiés ici.

.2	Panneaux de vitrage isolant : conformément à la section [08 80 50 – Vitrages].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Conserver le paragraphe suivant si les panneaux de vitrage isolant sont spécifiés ici. Supprimer ce paragraphe s’ils sont spécifiés dans une autre section.

.3	Panneaux de vitrage isolant : Conformes à la norme [CAN/CGSB-12.8], panneaux de vitrage isolant à [double] [triple] vitrage, scellés hermétiquement, remplis à l’argon à intercalaires en acier inoxydable à bord chaud à faible conductance [noir] et à bords arrondis, qualité minimale.

.1	Vitre extérieure : verre flotté clair d’une épaisseur de [6] mm ([0,25] po) avec revêtement à faible coefficient E sur la face deux.

.2	Vitre intérieure : verre flotté clair d’une épaisseur de [6] mm ([0,25] po).

.3	Joint d'étanchéité secondaire : Silicone

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : La valeur Rsi ou R des fenêtres d’aluminium dépend entièrement du fabricant du vitrage isolant. Consulter la documentation technique du fabricant du vitrage isolant avant de spécifier les coefficients Rsi ou R.

.4	Résistance thermique : [Rsi [______] (R [______])].

.4	Matériau acceptable : Phantom Vent de série [5000] [4000]  d’Alumicor Limitée.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Le type de commande d'ouverture et de quincaillerie de verrouillage pouvant être utilisé dépend directement des dimensions de la fenêtre à bascule.  Communiquer avec le représentant technique d'Alumicor Limitée pour s'assurer que la quincaillerie souhaitée est compatible avec les dimensions de fenêtres exigées pour le projet.

2.05	QUINCAILLERIE

.1	Quincaillerie : Charnières en acier inoxydable et poignées en aluminium pour offrir une ouverture facile des fenêtres.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Ne pas spécifier les poignées à griffe verrouillable si le système de verrouillage multipoints 
Euro-groove est utilisé.

.2	Verrous : Munir les châssis ouvrants de [[2] poignées à griffe verrouillables]

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Spécifier le système de barre de poussée sous le moustiquaire uniquement pour les fenêtres Phantom série 4000.

.3	Commandes d'ouverture : Munir les fenêtres [du système de barre de poussée sous la moustiquaire] [de la commande rotative à manivelle à ciseaux avec poignée à griffe verrouillable] [du système à verrouillage multipoints Eurogroove].

.1	Nombre de points de verrouillage : [au minimum [3]] [à déterminer par le fabricant de fenêtres].

.4	Charnières : 1 paire, de charnières à 4 bras de friction, en acier inoxydable, avec dispositif de réglage de tension de fonctionnement à moitié dissimulé.

2.06	Moustiquaires

.1	Moustiquaires : conformes à la norme CAN/CGSB-79.1, type [______], classe [______], style [______].

.1	Toile de moustiquaire : [18 x 14] [18 x 16] fils [d’aluminium] [de fibre de verre] avec languettes amovibles en élastomère extrudé.

.2	Cadres de moustiquaires : Aluminium extrudé [fixé avec des griffes pivotantes] de la même couleur que celle du cadre de fenêtre intérieur.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Inclure le paragraphe suivant lorsqu'on spécifie un dispositif de verrouillage multipoints.

.1	Prévoir une toile de guichet dans le moustiquaire pour donner accès à la poignée du verrou multipoints.

.3	Installation des moustiquaires : intérieure.

2.08	FABRICATION DES FENÊTRES

.1	Construire les fenêtres conformément à la norme CAN/CSA A440/A440.1.

.1	Réaliser le vitrage conformément à la section [08 80 00 – Fenêtres].

.2	Le vitrage sur le chantier est interdit.

.2	Réaliser le soudage de l’aluminium conformément à la norme CAN/CSA W59.2.

.1	Construire les éléments d’aluminium avec des profilés conformément aux dimensions et aux profils indiqués.

.3	Construire les panneaux d’équerre, de niveau et sans déformation, ondulation, gauchissement, pli de flambage ou autre défaut pouvant nuire au rendement ou à l’apparence.

.1	Entretoiser les cadres pour maintenir la perpendicularité et la rigidité durant l’installation.

.4	Construire les fenêtres d’équerre et d’aplomb en respectant une tolérance de plus ou moins 1,5 mm (0,06 po) au maximum pour les fenêtres d’une diagonale maximale de 1 800 mm (6 pi) et de plus ou moins 3 mm (0,125 po) au maximum pour les fenêtres d’une diagonale maximale supérieure à 1 800 mm (6 pi).

.5	Ajuster et fixer précisément les joints et les coins.

.1	Réaliser des joints à onglet pour les cadres et les châssis, et les fixer au moyen de clavettes d’angle serties captives.

.2	S’assurer que les joints sont affleurants, ajustés avec précision [et à l’épreuve des intempéries].

.3	Sceller les joints conformément aux recommandations écrites du fabricant.

.6	Les dimensions de façade détaillées représentent les dimensions admissibles maximales.

.7	N’employer que des fixations inviolables.

.1	Dans les cas où il n’est pas possible de dissimuler les fixations, on peut employer des vis à tête fraisée au fini harmonisé avec le matériau adjacent sur approbation écrite du consultant.

.8	Fournir un système d’évacuation dans la base à pression équilibrée pour prévenir que l’eau ne s’y accumule.

.9	Il est interdit que les étiquettes du fabricant soient visibles.

2.09	FINITION

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Choisir un des trois paragraphes suivants pour spécifier le fini des surfaces intérieures en aluminium.

.1	Surfaces intérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme [AAMA 2603, 1 couche de fini organique pigmenté à traitement thermique] [AAMA 2604, 2 couches d’émail à traitement thermique constituées d’une couche d’apprêt et d’une couche de finition contenant au minimum [70] % de résine fluoropolymère et de polyfluorure de vinylidène (PVDF)], sur une épaisseur minimale totale de [0,019 mm (0,75 mil)] [0,025 mm (1 mil)] de couleur [bronze].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Le système Duranar est un fini plus épais et plus résistant que le Duracron. Le système Duracron ne doit pas être utilisé pour la finition extérieure. Certaines couleurs, comme les couleurs métallisées, ne sont offertes qu’en Duranar XL.

.1	Matériau acceptable : Système [Duracron] [Duranar] de PPG Industries Inc.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les produits Alumicor de Classe 1 sont offerts dans les finis clair, champagne, bronze pâle, bronze standard et noir. Les produits de Class II ne sont offerts que dans le fini anodisé clair.

.2	Surfaces intérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme AA DAF-45-M10C21[A41][A44], de catégorie architecturale Classe I, anodisé, d’une épaisseur minimale de [18 µm (0,0007 po)] [clair][ de couleur______].

.1	Matériau acceptable : Fini anodique de Classe I d’Alumicor Limitée.

.3	Surfaces intérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme AA DAF-45-M10C21A31, de catégorie architecturale [Classe II], anodisé [clair] d’une épaisseur minimale de 10 µm (0,0004 po)].

.1	Matériau acceptable : Fini anodique de Classe I d’Alumicor Limitée.

2.10	ACCESSOIRES

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : L’application du calfeutrage libère des composés organiques volatils (COV) dans l’atmosphère. Les COV sont la cause de nombreux problèmes environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l’air intérieure, la formation d’ozone troposphérique et le smog photochimique. La spécification de calfeutrage et de scellant qui présente une faible teneur en COV et une toxicité réduite contribue à la protection de l’environnement et à réduire les effets potentiellement néfastes pour la santé. La spécification de produits certifiés conformes aux spécifications du programme de Choix environnemental CCD-45 permet de réduire l’impact sur l’environnement. L’utilisation de produits à faible teneur en COV contribue davantage à l’obtention de crédits LEED.

.1	Joints d’étanchéité : Joints en caoutchouc compatible avec la silicone ou en silicone extrudée conformes à la norme [CCD-45].

.2	Blocs d’appui : En [néoprène] [EPDM] [silicone], conformes aux normes [CCD-45] et [ASTM D2240], de dureté Shore A [80 - 90] au duromètre.

.3	Intercalaires : Conformes aux normes [CCD-45] et [ASTM D2240], en EPDM extrudé durci au peroxyde compatible avec la silicone, de dureté Shore A [50 - 60] au duromètre.

.4	Scellant : Silicone de classe 40, à un composant, appliquée à froid, sans affaissement, conforme à la norme [CAN/CGSB-19.13].

.1	Matériau acceptable : Dow Corning 795.

.5	Support anti-adhérent : Fond de joint en mousse à alvéoles ouverts adapté aux exigences du projet.

.6	Fixations, vis et boulons : Inviolables, en acier inoxydable plaqué au cadmium, de série [300] [ou] [400] pour respecter les exigences du mur-rideau et selon les recommandations du fabricant.

2.12	SUBSTITUTIONS DE PRODUITS

.1	Substitutions : [conformément à la section 01 23 13 - Procédures de substitution de produits] [aucune substitution n’est autorisée].

2.	S’assurer que les composantes proviennent d’un seul fabricant.

3	EXÉCUTION

3.01	INSTALLATEURS

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les installateurs Alumicor agréés emploient uniquement les composantes fabriquées ou approuvées par Alumicor. D’autres installateurs sont susceptibles de substituer certaines composantes par des composantes d’autres fabricants.

.1	Utiliser exclusivement des [installateurs Alumicor agréés pour exécuter les] [installateurs ayant deux (2) années d’expérience au minimum dans l’exécution de travaux semblables aux] travaux décrits dans la présente section.

3.02	INSTALLATION DES FENÊTRES

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les fenêtres ouvrantes Phantom Vent 5000 et Phantom Vent 4000 sont des éléments qui doivent être installées dans un système de fenêtre fixe ou dans un système de mur-rideau. Coordonner la présente section avec les sections appropriées portant sur les fenêtres fixes ou les murs-rideaux. S’assurer que les exigences de profondeur minimale du cadre fixe sont respectées

.1	Installer les fenêtres dans les systèmes de fenêtre fixe ou de mur-rideau conformément aux instructions écrites du fabricant et à la norme CAN/CSA A440 ainsi que conformément à la section [08 44 13 – Murs-rideaux vitrés à ossature d’aluminium] [08 51 13 - Fenêtres en aluminium (fixes)].

.2	Disposer les composantes de manière à prévenir les variations marquées de couleur.

.3	Installer les moustiquaires conformément aux recommandations écrites du fabricant.

3.03	Calfeutrage

.1	Appliquer le scellant conformément à la section [07 92 00 - Produits d’étanchéité pour joints]. Dissimuler le scellant des panneaux de fenêtres sauf là où une utilisation exposée est approuvée par écrit par le consultant.

.2	Sceller les joints entre les fenêtres et l’encadrement de [fenêtre fixe] [mur-rideau] avec un scellant.

3.04	Contrôle de la qualité sur chantier

.1	Inspection sur chantier : Coordonner l’inspection sur chantier conformément à la section 
[01 45 00 - Contrôle de la qualité].

.2	Tolérance d’installation sur le chantier : Installer les fenêtres d’équerre et d’aplomb en respectant une tolérance maximale de plus ou moins 1,5 mm (0,06 po).

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Spécifier les exigences si les fabricants doivent assurer le contrôle de la qualité sur le chantier en envoyant des personnes sur place chargées de fournir des instructions ou de la supervision concernant l’installation, les applications, l’érection ou la construction du produit. Les rapports périodiques du fabricant sont inclus dans la Partie 1, Documents sur les mesures prises et documentation à soumettre.

.3	Services assurés pas le fabricant :

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Utiliser les paragraphes suivants seulement lorsque les services de soutien et d’assistance technique sont nécessaires pour aider à évaluer si le produit convient à l’application souhaitée et pour déterminer la qualité des composantes préfabriquées et/ou installées. Établir la nature, le nombre et la durée des services techniques que doit fournir le fabricant, et les spécifier ci-dessous. Consulter le fabricant pour connaître quels services sont nécessaires. Supprimer ce paragraphe si aucun service en chantier n’est nécessaire.

.1	Coordonner les services du fabricant avec la Section [01 45 00 - Contrôle de la qualité].

.2	Soumettre au consultant une entente écrite du fabricant pour fournir les services du fabricant.

.3	Établir le calendrier de l’examen des méthodes de travail aux étapes indiquées :

- Applications du produit : [1] examen[s] hors site.

- Fabrication et manutention : [1] examen[s] dans les installations de fabrication des installateurs autorisés.

- Installation : [3] examens sur place [au début des travaux] [à la moitié des travaux]
 [au parachèvement des travaux].

.4	Fournir les rapports écrits du fabricant au consultant. Ces rapports doivent donner la description des éléments suivants :

.1	L’étendue des travaux demandés;

.2	La date, l’heure et l’emplacement;

.3	Les procédures exécutées.

.4	Les non-conformités ou les incohérences observées ou décelées par rapport aux instructions recommandées par le fabricant;

.5	Les limites ou les dénis de responsabilités concernant les procédures exécutées;

.6	Obtenir les rapports dans les sept jours suivant l’examen et les soumettre immédiatement au consultant.

3.05	Ajustement

.1	Lubrifier les pièces mobiles afin qu’elles fonctionnent en douceur et s’ajustement avec précision.

3.06	NETTOYAGE

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de section distincte sur le nettoyage dans la Division 01, supprimer la référence à la section 01 74 00 – Nettoyage.

.1	Nettoyage durant les travaux : Effectuer le nettoyage durant les travaux [conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage et gestion des déchets].

.1	Retirer les bavures de scellant et de calfeutrage au fur et à mesure.

.2	Laisser le chantier propre à la fin de chaque jour.

.2	Nettoyage final : Au parachèvement des travaux, retirer tous les matériaux de surplus, les détritus, les outils et l’équipement [conformément à la Section 01 74 00 - Nettoyage et gestion des déchets].

.3	Gestion des déchets :

.1	Coordonner le recyclage des déchets avec la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction.

.2	Recueillir les déchets recyclables et jeter ou recycler les déchets de construction créés durant la construction ou le nettoyage final lié aux travaux visés par la présente section.

.3	Retirer les contenants et les bennes de recyclage du chantier et déposer leur contenu aux installations appropriées.

3.07	PROTECTION

.1	Protéger les fenêtres installées et les composantes des dommages susceptibles de survenir durant la construction.

.2	Réparer les dommages causés aux matériaux adjacents par l’installation des fenêtres d’aluminium.

FIN DE LA SECTION 08 51 13 - Fenêtres OUVRANTE en aluminium (Phantom Vent)