NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Cette section du devis directeur contient des notes explicatives désignées « NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR » à titre informatif et destinées à aider le rédacteur du devis à prendre des décisions appropriées. La NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR précède toujours immédiatement le texte auquel elle fait référence. La section sert de ligne directrice uniquement. Il ne faut donc pas hésiter à supprimer ou ajouter des éléments pour répondre aux exigences particulières du projet.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Cette section est conforme aux recommandations du Manuel du praticien du Devis de Construction Canada notamment celles concernant les formats normalisés MasterFormatMC, SectionFormatMC et PageFormatMC. Le texte facultatif est présenté entre crochets [ ]; supprimer le texte facultatif et les crochets dans la version définitive du devis. Supprimer les NOTES EXPLICATIVES ALUMICOR dans la version définitive du devis. Les marques de commerce accompagnées des numéros de modèle, des styles et des types de produits appropriés sont employées dans les NOTES EXPLICATIVES ALUMICOR ainsi que dans le texte de l’article ou du paragraphe intitulé « Matériau acceptable ».

1	GÉNÉRALITÉS

1.01	SOMMAIRE DES TRAVAUX

.1	Cette section présente les spécifications relatives aux aérateurs spécialisés en aluminium à rupture thermique ainsi qu’à leurs accessoires.

1.02	EXIGENCES CONNEXES

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : N’inclure dans ce paragraphe que les sections et les documents qui concernent les travaux visés par la présente section. Si le lecteur de cette section peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un produit ou un composant soit spécifié dans la section, mais qu’il est en fait spécifié ailleurs dans le document, il faut alors inscrire le ou les numéros de section le concernant dans le paragraphe ci-dessous. Ne pas inclure de documents de la Division 00 ni de Sections de la Division 01 étant donné que l’on tient pour acquis que toutes les sections techniques concernent la totalité des documents de la Division 00 et des Sections de la Division 01 jusqu’à un certain point. Faire preuve de prudence en renvoyant à d’autres documents, car de telles références peuvent faire en sorte que ces documents soient considérés comme étant une partie juridique du contrat. Modifier les paragraphes suivants en fonction des conditions particulières du projet.

.1	Section [07 62 00 - Solins et accessoires en tôle : Solins].

.2	Section [07 84 00 – Protection coupe-feu : Isolant coupe-feu].

.3	Section [07 92 00 - Produits d’étanchéité pour joints].

.4	Section [08 80 00 – Fenêtres : Panneaux de vitrage isolant].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans l’article suivant, n’inscrire que les normes de références figurant dans la version définitive du devis du projet.

1.04	NORMES DE RÉFÉRENCES

.1	Aluminum Association Inc. (AA)

.1	DAF 45 [2003], Designation System For Aluminum Finishes.

.2	American Architectural Manufacturers Association (AAMA).

.1	AAMA-501-[2005], Methods of Test for Exterior Walls.

.2	AAMA-2603-[2002], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.3	AAMA-2604-[2005], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.4	AAMA-2605-[2005], Voluntary Specification, Performance Requirements and

Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.

.5	AAMA CW DG-1-[96], Aluminum Curtain Wall Design Guide Manual.

.6	AAMA CW-10-[2004], Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site.

.7	AAMA CW-11-[1985], Design Windloads for Buildings and Boundary Layer Wind

Tunnel Testing.

.8	AAMA-TIR A1-[2004], Sound Control for Fenestration Products.

.3	ASTM International (ASTM).

.1	ASTM A653 / A653M – [09a], Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

.2	ASTM B209-[07], Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate.

.3	ASTM B221-[08], Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes.

.4	ASTM C612 – [09], Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation.

.5	ASTM E283-[04], Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen.

.6	ASTM E331-[00], Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference.

.7	ASTM E413 – [04], Classification for Rating Sound Insulation.

.8	ASTM E1105 – [00(2008)], Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure Difference.

.9	ASTM D2240 – [05], Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

.4	Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

.1	LEED® Canada-NC Version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Documents de référence pour les nouvelles constructions & les rénovations majeures y compris l’addenda 2007.

.5	Office des normes générales du Canada (ONGC).

.1	CAN/CGSB-19.13-[M87], Mastic d’étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation

chimique.

.6	CSA International (CSA)

.1	CAN/CSA-A440 - [00], Fenêtres.

.2	CAN/CSA-S157-[2005], Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium.

.3	CAN/CSA-S136-[2007], Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente

en acier formés à froid.

.4	CAN/CSA W59.2-[M1991(R2003)], Construction soudée en aluminium.

.7	Programme de Choix environnemental (PCE)

.1	CCD-045-1995, Produits d’étanchéité et de calfeutrage.

.8	Underwriter’s Laboratories of Canada (ULC)

.1	CAN/ULC-S710.1 [2005], Norme sur l’isolant thermique – Mousse d’étanchéité à l’air de polyuréthane monocomposant appliquée en cordon, partie 1 : Spécifications relatives au matériau.

1.05	EXIGENCES ADMINISTRATIVES

.1	Coordination : Coordonner le calendrier et l’ordonnancement des travaux énoncés dans la présente section avec ceux des autres corps de métiers pour éviter les retards dans la réalisation du projet.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : L’article ci-dessous traite de la soumission de données pertinentes que doit fournir l’entrepreneur.

1.06	DOCUMENTS SUR LES MESURES PRISES ET DOCUMENTATION À SOUMETTRE

.1	Soumettre les documents conformément aux modalités du contrat et à la section 01 33 00 - Documents/échantillons à soumettre.

.2	Documentation sur les produits : Soumettre la documentation sur les produits, y compris la documentation sur les aérateurs et leurs accessoires, en indiquant la conformité aux exigences et aux caractéristiques des matériaux décrites au devis.

.1	Sur le papier à en-tête du fabricant des aérateurs, soumettre la liste des matériaux, des composantes et des accessoires devant être incorporés aux travaux.

.2	Inscrire les noms des produits, les types et les numéros de série.

.3	Inscrire les coordonnées du fabricant et de son représentant pour les besoins du présent projet.

.3	Dessins d’atelier : Soumettre les dessins portant le sceau d’un ingénieur agréé ou breveté dans [la province] [le territoire] [de] [du] [de l’] [_____], Canada. Les dessins doivent contenir les éléments suivants :

.4	Échantillons :

.1	Soumettre en doubles exemplaires des sections échantillons d’une longueur de 300 mm (12 po) montrant la surface d’aluminium préfini, la finition, et la couleur.

.5	Rapports d’essais :

.1	 Soumettre les rapports d’essais montrant la conformité aux caractéristiques de rendement et aux propriétés physiques spécifiées, notamment les résultats sur l’infiltration d’air, l’infiltration d’eau et le rendement structural.

.6	Rapports périodiques : Soumettre les rapports périodiques du fabricant dans les trois (3) jours suivant la visite et l’inspection sur le chantier des représentants du fabricant.

.7	Écoconception (LEED).

.1	Documents LEED à soumettre : Conformément à la section [01 35 21 – Exigences LEED]

.8	Compétences de l’installateur :

.1	Soumettre une lettre attestant de l’expérience de l’installateur pour des travaux similaires à ceux énoncés dans la présente section.

1.07	DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

.1	Documents sur l’exploitation et l’entretien : Fournir les documents sur l’entretien des aérateurs devant être inclus dans le manuel décrit à la section 01 78 00 - Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Si la conformité aux normes LEED ne fait pas partie du projet, supprimer le paragraphe suivant.

.2	Documents sur l’écoconception (LEED) à remettre à l’achèvement des travaux.

.1	Fournir les calculs des taux de recyclage, les taux de récupération et les taux d’enfouissement à la fin du projet pour les travaux visés par la présente section illustrant le pourcentage de déchets de construction recyclés.

.2	Soumettre les reçus de matériaux fournis par les installations de recyclage comme pièces justificatives.

.3	Registres : Conformément à la section 01 78 00 - Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux.

.1	Garantie : Soumettre les documents de garantie spécifiés.

1.08	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1	Certificat de conformité aux normes de développement durable (LEED).

.1	Documents LEED Canada-NC Version 1.0 à soumettre : conformément à la section
 01 35 21 – Exigences LEED.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Même s’il ne fait pas partie de l’assurance de la qualité, l’article suivant peut servir à améliorer la qualité des matériaux en s’assurant qu’ils sont livrés et manutentionnés correctement sur le chantier.

1.09	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1	Exigences en matière de livraison et d’acceptation  :

.1	Livrer les matériaux conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

.2	Livrer les matériaux et les composantes des aérateurs dans l’emballage d’origine du fabricant avec les étiquettes d’identification intactes et dans les dimensions convenant au projet.

.2	Manutention des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.3	Exigences en matière d’entreposage et de manutention : Entreposer les matériaux dégagés du sol et protégés des intempéries et à des températures conformes aux recommandations du fabricant.

.1	Entreposage des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.4	Gestion des déchets d’emballage :

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de section distincte sur la gestion des déchets, supprimer le paragraphe suivant.

.1	Trier et recycler les déchets d’emballage conformément à la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction.

.2	Retirer les déchets d’emballages du chantier et les déposer aux installations de recyclage appropriées.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de plan de gestion des déchets, supprimer l’option concernant un plan de gestion des déchets.

.3	Recueillir, trier et jeter le papier et le plastique dans les bennes de recyclage appropriées placées sur le chantier [conformément au plan de gestions des déchets].

1.10	GARANTIE

.1	Garantie du projet : Se reporter au contrat pour connaître les modalités concernant la garantie du projet.

.2	Garantie du fabricant : Soumettre à l’approbation du propriétaire le document de garantie standard du fabricant exécuté par les représentants officiels de la compagnie. La garantie du fabricant s’ajoute aux autres droits que peut avoir le propriétaire en vertu des modalités du contrat et ne vise pas à les limiter.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Coordonner l’article ci-dessous avec les exigences de la garantie du fabricant.

.3	Durée de la garantie : [1] [5] an[s] à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.

2	PRODUITS

2.01	FABRICANT

.1	Fabricant : Alumicor Limitée, 290 Humberline Drive, Toronto, Ontario, Canada M9W 5S2,
 téléphone : 416-745-4222 ou 877  ALUMICOR, courriel : info@Alumicor.com, site Web : www.Alumicor.com.

2.02	DESCRIPTION

.1	Aérateur cylindrique à cadre d’aluminium extrudé à rupture thermique.

2.03	CRITÈRES DE CONCEPTION

.1	Concevoir les composantes en aluminium conformément à la norme [CAN/CSA S157].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Pour obtenir de l’aide afin d’établir les différentes classifications des fenêtres à prendre en considération au moment de rédiger un devis pour les aérateurs spécialisés conformément à la norme « CAN/CSA-A440-00, Fenêtres », consultez le guide de la CSA intitulé « Publication spéciale A440.1-00 Guide de l’utilisateur de la norme CAN/CSA-A440-00, Fenêtres ».

.2	Classification des fenêtres : conformément à la norme CAN/CSA A440.

.1	Étanchéité à l’air : [A3].

.2	Étanchéité à l’eau: [B7].

.3	Résistance à la charge du vent: [C5].

.4	Résistance à la condensation : Indice de température, [I62].

.5	ITS : 34

2.04	MATÉRIAUX

.1	Aérateur cylindrique en aluminium avec cadre en aluminium extrudé à rupture thermique et composantes.

.1	Cadre principal : Aluminium extrudé : Conforme à la norme ASTM B221, alliage 6063 présentant un état de dureté [T5] [T6].

.1	Profondeur du cadre principal : 107,9 mm (4 ¼ po).

.2	Hauteur du cadre principal : 162,2 mm (6 5/8 po).

.2	Diamètre du cylindre : conforme aux normes du fabricant.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Il est possible d'installer des aérateurs dans les fenêtres de grande largeur allant jusqu'à 1 829 mm (72 po) au maximum en intégrant deux cylindres d'aérateur spécialisés dans le même cadre.

.3	Longueur de l’aérateur : maximum de 1 219 mm (48 po) par cylindre.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Consulter la documentation technique du fabricant relative aux différents débits d'air à différentes pressions d'air différentielle.

.4	Débit d'air par longueur de 305 mm (12 po) d'aérateur : 66 L/s (140 pi3/min) au minimum à une pression d'air différentielle de 25 Pa (0,0036 psi).

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Normalement, les débits d'air sont exprimés en litres par seconde au Canada. Cependant, le document décrivant les essais pertinents pour effectuer ces mesures est la norme américaine ASTM E283 qui exprime les résultats des essais d'infiltration d'air en mètres cubes par heure.  Le texte ci-dessous montre les mesures sous la forme qu'exige les essais, cependant, la valeur 0,152 -0,167 m3/h/m est l'équivalent exact de la valeur 0,04 – 0,26 L/s/m.

.5	Infiltration d’air : conforme à la norme ASTM E283; 0,152 -0,167 m3/h/m (0,152 - 0,027 – 0,167 pi3/min) au maximum de fente.

.2	Moustiquaires des aérateurs : conformes à la norme CAN/CGSB-79.1, type [______], classe [______], style [______].

.1	Toile de moustiquaire : 18 x 14 fils en fibre de verre.

.2	Grillage de sécurité  : toile d’acier inoxydable n° 5, diamètre du fil de 1,2 mm (0,047 po).3	Installation des moustiquaires : Intégrés.

.3	Fixations, vis et boulons : en acier inoxydable plaqué au cadmium, de série [300] [ou] [400] pour respecter les exigences de l’aérateur et selon les recommandations du fabricant.

.4	Barrière thermique : PVC extrudé en mousse.

.3	Matériau acceptable : RotoVent série SV2000 d’Alumicor Limitée

2.05	FABRICATION DES AÉRATEURS

.1	Construire les fenêtres conformément à la norme CAN/CSA A440/A440.1.

.2	Installer en usine le système de cylindre isolé en aluminium extrudé dans le cadre principal.

.1	Construire les éléments d’aluminium avec des profilés conformément aux dimensions et aux profils indiqués.

.2	Inclure la poignée de soulèvement intégrée et le déflecteur de pluie [ainsi que le dispositif de verrouillage à ressort du fabricant].

.3	Fabriquer chaque aérateur et chaque cylindre au moyen de deux (2) profilés joints par une barrière thermique.

.4	Construire les panneaux d’équerre, de niveau et sans déformation, ondulation, gauchissement, pli de flambage ou autre défaut pouvant nuire au rendement ou à l’apparence.

.1	Entretoiser les cadres pour maintenir la perpendicularité et la rigidité durant l’installation.

.5	Construire les fenêtres d’équerre et d’aplomb en respectant une tolérance de plus ou moins 1,5 mm (0,06 po) au maximum pour les fenêtres d’une diagonale maximale de 1 800 mm (6 pi) et de plus ou moins 3 mm (0,125 po) au maximum pour les fenêtres d’une diagonale maximale supérieure à 1 800 mm (6 pi).

.6	Ajuster et fixer précisément les joints et les coins.

.1	S’assurer que les joints sont affleurants, ajustés avec précision [et à l’épreuve des intempéries].

.2	Sceller les joints conformément aux recommandations écrites du fabricant.

.7	Les dimensions de façade détaillées représentent les dimensions admissibles maximales.

.8	N’employer que des fixations inviolables.

.1	Dans les cas où il n’est pas possible de dissimuler les fixations, on peut employer des vis à tête fraisée au fini harmonisé avec le matériau adjacent sur approbation écrire du consultant.

.9	Fournir un système d’évacuation dans la base à pression équilibrée pour prévenir que l’eau ne s’y accumule.

.10	Il est interdit que les étiquettes du fabricant soient visibles.

2.06	FINITION

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Choisir un des deux paragraphes suivants pour spécifier le fini des surfaces extérieures en aluminium.

.1	Surfaces extérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme [AAMA 2604, 2 couches d’émail à traitement thermique constituées d’une couche d’apprêt et d’une couche de finition] [AAMA 2605, 3 couches d’émail à traitement thermique constituées d’une couche d’apprêt, d’une couche de finition et d’un vernis lustré] contenant au minimum [70] % de résine fluoropolymère et de polyfluorure de vinylidène (PVDF)], sur une épaisseur minimale totale de [0,025 mm (1 mil)] [0,03 mm (1,2 mil)] et de couleur [______].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Le système Duranar XL est un fini plus épais et plus résistant que le Duranar. Certaines couleurs, comme les couleurs métallisées, ne sont offertes qu’en Duranar XL.

.1	Matériau acceptable : Système [Duranar] [Duranar XL] de PPG Industries Inc.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les produits Alumicor de Classe 1 sont offerts dans les finis clairs, champagne, bronze pâle, bronze standard et noir. Les produits de Class II ne sont offerts que dans le fini anodisé clair.

.2	Surfaces extérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme AA DAF-45-M12C22A44, de catégorie architecturale [Classe II], anodisé [clair] d’une épaisseur minimale de 18 µm (0,0007 po)] de couleur [______].

.1	Matériau acceptable : Fini anodique de Classe I d’Alumicor Limitée.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Choisir un des trois paragraphes suivants pour spécifier le fini des surfaces intérieures en aluminium.

.3	Surfaces intérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme [AAMA 2603, 1 couche de fini organique pigmenté à traitement thermique] [AAMA 2604, 2 couches d’émail à traitement thermique constituées d’une couche d’apprêt et d’une couche de finition contenant au minimum [70] % de résine fluoropolymère et de polyfluorure de vinylidène (PVDF)], sur une épaisseur minimale totale de [0,019 mm (0,75 mil)] [0,025 mm (1 mil)] de couleur [bronze].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Le système Duranar est un fini plus épais et plus résistant que le Duracron. Le système Duracron ne doit pas être utilisé pour la finition extérieure. Certaines couleurs, comme les couleurs métallisées, ne sont offertes qu’en Duranar XL.

Matériau acceptable : Système [Duracron] [Duranar] de PPG Industries Inc.

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les produits Alumicor de Classe 1 sont offerts dans les finis clairs, champagne, bronze pâle, bronze standard et noir. Les produits de Class II ne sont offerts que dans le fini anodisé clair.

.4	Surfaces intérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme AA DAF-45-M12C22[A41][A44], de catégorie architecturale Classe I, anodisé, d’une épaisseur minimale de [18 µm (0,0007 po)] [clair][ de couleur______].

.1	Matériau acceptable : Fini anodique de Classe I d’Alumicor Limitée.

.5	Surfaces intérieures exposées en aluminium : Fini conforme à la norme AA DAF-45-M12C22A31, de catégorie architecturale [Classe II], anodisé [clair] d’une épaisseur minimale de 10 µm (0,0004 po)].

.1	Matériau acceptable : Fini anodique de Classe I d’Alumicor Limitée.

2.07	ACCESSOIRES

.1	Joints d’étanchéité : Joints en caoutchouc compatible avec la silicone ou en silicone extrudée conformes à la norme [CCD-45].

.2	Scellant : Silicone de classe 40, à un composant, appliquée à froid, sans affaissement, conforme à la norme [CAN/CGSB-19.13].

.1	Matériau acceptable : Dow Corning 795.

.3	Support anti-adhérent : Fond de joint en mousse à alvéoles ouverts adapté aux exigences du projet.

.4	Coupe-froid : tresse de polypropylène.

.5	Solins : Solins en aluminium d’une épaisseur de [3] mm (0,125 po) présentant les profils indiqués [et conforme à la section 07 62 00 - Solins et accessoires en tôle].

.6	Isolant en mousse liquide : Mousse de polyuréthane liquide à un composant, à durcissement à l’humidité, à faible taux d’expansion, vaporisable sur place, conforme à la norme ULC-S710.1 et aux recommandations écrites du fabricant.

2.08	SUBSTITUTIONS DE PRODUITS

.1	Substitutions : [conformément à la section 01 23 13 - Procédures de substitution de produits] [aucune substitution n’est autorisée].

2.	S’assurer que les composantes proviennent d’un seul fabricant et qu’elles sont compatibles avec le système de [fenêtre fixe] [mur-rideau].

3	EXÉCUTION

3.01	INSTALLATEURS

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Les installateurs Alumicor agréés emploient uniquement les composantes fabriquées ou approuvées par Alumicor. D’autres installateurs sont susceptibles de substituer certaines composantes par des composantes d’autres fabricants.

.1	Utiliser exclusivement des [installateurs Alumicor agréés pour exécuter les] [installateurs ayant deux (2) années d’expérience au minimum dans l’exécution de travaux semblables aux] travaux décrits dans la présente section.

3.02	INSTALLATION

.1	Installer l’aérateur conformément aux instructions écrites du fabricant.

.2	Fixer les aérateurs dans les cadres d’aluminium fixes de façon à ce qu’ils soient d’équerre et de niveau, sans voilement et qu’ils laissent suffisamment de jeu pour tenir compte des tolérances de construction et autres irrégularités.

.1	Maintenir les tolérances dimensionnelles et aligner chaque panneau à l’élément adjacent.

.2	Fixer les éléments de façon permanente à la structure de l’édifice au moyen de fixations et de cales d’épaisseur.

.3	Installer un isolant thermique là où les composantes pénètrent dans le bâtiment ou rompent l’isolation du bâtiment.

.4	Installer les solins de seuil conformément aux recommandations écrites du fabricant.

.5	Installer un joint périmétrique [conformément à la méthode requise pour respecter les critères de rendement, du matériau support et d’installation conformément à la section [07 92 00 - Produits d’étanchéité pour joints].

3.03	Contrôle de la qualité sur chantier

.1	Inspection sur chantier : Coordonner l’inspection sur chantier conformément à la section 
[01 45 00 - Contrôle de la qualité].

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Spécifier les exigences si les fabricants doivent assurer le contrôle de la qualité sur le chantier en envoyant des personnes sur place chargées de fournir des instructions ou de la supervision concernant l’installation, les applications, l’érection ou la construction du produit. Les rapports périodiques du fabricant sont inclus dans la Partie 1, Documents sur les mesures prises et documentation à soumettre.

.2	Services assurés pas le fabricant :

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Utiliser les paragraphes suivants seulement lorsque les services de soutien et d’assistance technique sont nécessaires pour aider à évaluer si le produit convient à l’application souhaitée et pour déterminer la qualité des composantes préfabriquées et/ou installées. Établir la nature, le nombre et la durée des services techniques que doit fournir le fabricant, et les spécifier ci-dessous. Consulter le fabricant pour connaître quels services sont nécessaires. Supprimer ce paragraphe si aucun service en chantier n’est nécessaire.

.1	Coordonner les services du fabricant avec la Section [01 45 00 - Contrôle de la qualité].

.2	Soumettre au consultant une entente écrite du fabricant pour fournir les services du fabricant.

.3	Établir le calendrier de l’examen des méthodes de travail aux étapes indiquées :

- Applications du produit : [1] examen[s] hors site.

- Fabrication et manutention : [1] examen[s] dans les installations de fabrication des installateurs autorisés.

- Installation : [3] examens sur place [au début des travaux] [à la moitié des travaux] [au parachèvement des travaux].

.4	Fournir les rapports écrits du fabricant au consultant. Ces rapports doivent donner la description des éléments suivants :

.1	L’étendue des travaux demandés;

.2	La date, l’heure et l’emplacement;

.3	Les procédures exécutées.

.4	Les non-conformités ou les incohérences observées ou décelées par rapport aux instructions recommandées par le fabricant;

.5	Les limites ou les dénis de responsabilités concernant les procédures exécutées;

.6	Obtenir les rapports dans les sept jours suivant l’examen et les soumettre immédiatement au consultant.

3.04	NETTOYAGE

NOTE EXPLICATIVE ALUMICOR : Dans le cas des projets de moindre envergure qui n’ont pas de section distincte sur le nettoyage dans la Division 01, supprimer la référence à la section 01 74 00 – Nettoyage.

.1	Nettoyage durant les travaux : Effectuer le nettoyage durant les travaux [conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage et gestion des déchets].

.1	Laisser le chantier propre à la fin de chaque jour.

.2	Nettoyage final : Au parachèvement des travaux, retirer tous les matériaux de surplus, les détritus, les outils et l’équipement [conformément à la Section 01 74 00 - Nettoyage et gestion des déchets].

.3	Gestion des déchets :

.1	Coordonner le recyclage des déchets avec la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction.

.2	Recueillir les déchets recyclables et jeter ou recycler les déchets de construction créés durant la construction ou le nettoyage final lié aux travaux visés par la présente section.

.3	Retirer les contenants et les bennes de recyclage du chantier et déposer leur contenu aux installations appropriées.

3.05	PROTECTION

.1	Protéger les produits installés et les composantes des dommages susceptibles de survenir durant la construction.

.2	Réparer les dommages causés aux matériaux adjacents par l’installation des aérateurs.

FIN DE LA SECTION 08 44 13 - Aérateurs (RotoVent SV2000)